АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2015 №__8___

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в  Программы  Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                		        Н.И. Толстых

Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области № __8___ от_12.02.2015___2015 г.

Положение о порядке организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

# 1. Общие положения

# 1.1. Настоящее Положение о порядке содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Положение и сельское поселение Назарьевское соответственно), разработано во исполнение статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Понятия «автомобильная дорога», «содержание автомобильных дорог» и «ремонт автомобильных дорог» в целях настоящего Порядка употребляются в том значении, как это определено указанным законом.

# 1.2. Настоящим Положением регламентируется организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское (далее – автомобильные дороги), в целях обеспечения их сохранности и безопасности дорожного движения.

# 1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог или их участков и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – дорожные работы) заключаются в осуществлении комплекса следующих мероприятий:

# оценка технического состояния автомобильных дорог;

# планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;

# проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

# проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

# приемка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

# 2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

# 2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

# 2.2. При оценке технического состояния автомобильных дорог используются результаты их обследования, в том числе комиссионого.

# 2.3. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры).

# 2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

# - состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;

# - состояние покрытия проезжей части, его дефекты;

# - состояние искусственных дорожных сооружений;

# - состояние элементов обустройства автомобильных дорог.

# 2.5. По результатам визуального осмотра выявляются участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

# 2.6. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения по их устранению с указанием необходимых мероприятий.

# 2.7. Акты обследований утверждаются Руководителем Администрации сельского поселения Назарьевское.

# 3. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

# 3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог осуществляется Администрацией сельского поселения Назарьевское ежегодно по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог. На основании актов обследований определяются виды работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, а также объемы и очередность их выполнения.

# 3.2. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с классификацией работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

# 3.3. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и анализа аварийности.

# 4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

# 4.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению круглогодичного беспрепятственного и безопасного движения по ним автотранспортных средств.

# 4.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок для муниципальных нужд.

# При возникновении на обслуживаемой автомобильной дороге или ее участке препятствий для движения, подрядная организация в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимает меры по временному ограничению движения на период до устранения препятствий для движения.

# 4.3. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог определяются заключенными с подрядными организациями муниципальными контрактами (договорами).

# 4.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных дорог и их объем определяются с учетом следующей приоритетности:

# а) виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов удерживающих ограждений; восстановление и замена дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.);

# б) виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние);

# в) прочие работы.

# 4.5. В случае если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами затрат, Администрация сельского поселения Назарьевское определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения исходя из фактических объемов финансирования. При этом обеспечиваются минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

# 5. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

# 5.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги

# 5.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог привлекаются организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок для  муниципальных нужд.

# 5.3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог организовывается Администрацией сельского поселения Назарьевское.

# 5.4. Технология проведения ремонтных работ определяется исходя из проектной (сметной) документации на выполнение ремонта автомобильных дорог.

# 5.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания участков автомобильных дорог или отдельных ее элементов, находящихся на стадии ремонта, для обеспечения проезда по ним транспортных средств, осуществляются организациями, выполняющими работы по ремонту.

# 6. Прием и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог

# 6.1. Прием и оценка качества выполненных подрядными организациями работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится Администрацией сельского поселения Назарьевское с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям муниципального контракта (договора), требованиям технических регламентов, проектной (сметной) документации на ремонт автомобильных дорог.

Руководитель Администрации                                		        Н.И. Толстых